Los emulsionadores en línea EML -- -- proporcionan altos grados de emulsión además de bombear el producto gracias al diseño de los cabezales y las turbinas de impulsión. Con los mezcladores en línea se obtiene un producto totalmente homogéneo, sin grumos y se evita su oxidación. Además, estos equipos resultan útiles en el trasiego y manejo de productos ya homogeneizados, pues proporcionan una estabilidad del mismo manteniendo sus propiedades.

Su diseño permite mantener un alto grado de higiene y agilizar las tareas de mantenimiento. La configuración del cabezal es seleccionada en función del producto y de los requerimientos de éste; pudiendo ser tamizado, ranurado o perforado.

En el caso de los emulsionadores EMLT los cabezales multidentados son diseñados a medida para cada aplicación debido a la elevada influencia que ejercen los

diferentes productos en el rendimiento de estos equipos.

Los mezcladores EMLT obtienen grados de homogenización más elevados en productos de alta viscosidad, densidades distantes y difícil mezcla evitándose la separación de fases.

Ambos equipos se utilizan en procesos de:

• Disolución, dispersión o mezcla de sólidos (polvo o cristalinos) en líquidos.

• Emulsión, dilución o mezcla de líquidos.

• Molturación

• Mezcla de gases y líquidos

MODELOS

EML 1.5-3000

EML 4-3000

EML 7.5-3000

EML 11-3000

EML 15-3000

EML 22-3000

EML 30-3000

CARACTERÍSTICAS

Cierre mecánico simple o doble de cartucho

Diseño de los cabezales y turbinas ajustables

Conexiones: DIN 11851

Impulsión orientable

Alto grado de higienización

Protección exterior contra la oxidación ambiental

MATERIALES

Las partes en contacto con el producto están fabricadas con acero inoxidable AISI 316

Acabado final: Industrial / Alimentario / Sanitario

Juntas en EPDM / Vitón / PTFE encapsulado

OPCIONES

Cabezal multidentado (EMLT)

Otras conexiones: CLAMP, SMS, DIN 2576, DIN 11856, etc.

Drenaje en cuerpo

Cuadro de maniobra

Variador de frecuencia

Bomba positiva de alimentación

Recubrimiento

Otros materiales

Termosifón (para refrigeración del cierre mecánico)

Carro, bancada